Кирсанова Ирина Алексеевна МБОУ СОШ № 7 станица Степная

Технология изготовления фартука на поясе

Прежде чем приступить к пошиву фартука, необходимо выполнить несколько последовательных операций.

Подготовка ткани к раскрою

- Выявить дефекты ткани.

- Определить лицевую и изнаночную стороны ткани.

- Определить направление долевой нити в ткани.

- Отутюжить ткань.

Раскладка выкроек на ткани и раскрой

- Сложить ткань пополам, «лицом к лицу», с учетом направления долевой нити.

- Разложить выкройки на ткани, учитывая обозначение долевой нити на выкройках и направление долевой нити в ткани.

- Приколоть детали выкройки булавками к ткани.

- Обвести контуры выкроек мелком или мыльцем.

- Отметить припуски на швы:

нагрудник:

по всем срезам — 1 см,

бретель:

по всем срезам — 1 см,

карман:

по нижнему и боковым срезам — 1 см,

по верхнему срезу — 4 см;

нижняя часть фартука:

по нижнему и боковым срезам — 2,5 см,

по верхнему срезу — 1 см;

пояс:

по всем срезам — 1 см.

- Обвести месторасположение кармана.

- Раскроить фартук.

Отколоть детали выкроек от вырезанных деталей кроя.

- Технологическая последовательность

изготовления фартука с нагрудником

- Подготовить детали кроя к сметыванию;

- Обработать бретели (технологическая карта № 1);

- Обработать нагрудник, соединить нагрудник с бретелями (технологическая карта № 2);

- Обработать карманы (технологическая карта № 3);

- Настрочить карманы на нижнюю часть фартука (места настрачивания обозначить копировальными стежками).

- Обработать нижний и боковые срезы фартука (технологическая карта № 4);.

- Соединить нагрудник с нижней частью фартука и поясом (технологическая карта № 3);

Технологическая карта № 1

Обработка бретелей фартука с нагрудником

Инструменты, приспособления: ножницы, портновские булавки, мелок, игла для ручных работ, нитки для смётывания, утюг.

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обвести бретель. Добавить по 1 см с каждой стороны (припуски на швы), вырезать |  |
| 2 | Сложить деталь бретели вдоль пополам, лицевыми сторонами внутрь. Сколоть булавками. Уровнять срезы |  |
| 3 | Сметать бретель по продольному и одному поперечному срезу на расстоянии 0,9 см от срезов. |  |
| 4 | Обтачать бретель на 1 см от срезов. Удалить нитки сметочной строчки. Срезать припуски шва в уголках наискосок, оставив 0,3 см. |  |
| 5 | Вывернуть бретель на лицевую сторону, расправить уголки. |  |
| 6 | Выметать шов обтачивания бретели с помощью прямых стежков. |  |
| 7 | Приутюжить бретель. |  |
| 8 | Удалить нитки сметочной строчки. |  |

Размер готовой бретели:

длина бретели – 50 см

ширина – 3,5 см

Технологическая карта № 2

Обработка нагрудника

Инструменты, приспособления: ножницы, портновские булавки, мелок, игла для ручных работ, нитки для смётывания, утюг.

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложить две детали нагрудника «лицом к лицу», уравнивая срезы. Сколоть боковые срезы нагрудника булавками. |  |
| 2 | Сметать боковые срезы нагрудника по намеченным линиям. Стачать. |  |
| 3 | Удалить булавки. Вложить между деталями нагрудника обработанные бретели (швами от середины). |  |
| 4 | Сколоть булавками детали нагрудника по верхнему срезу, захватывая бретели. Сметать верхний срез нагрудника по намеченной линии. Удалить булавки. |  |
| 5 | Обтачать нагрудник по намеченным линиям. Срезать припуски шва в уголках, оставить 0,3 см. Удалить нитки сметочной строчки. |  |
| 6 | Вывернуть нагрудник с 6ретелями на лицевую сторону. Выправить уголки. Выметать нагрудник с помощью прямых стежков по трем сторонам. |  |
| 7 | Приутюжить нагрудник. Удалить нитки сметочной строчки. |  |

Технологическая карта № 3

Обработку накладного кармана

Инструменты и принадлежности: крой карманов, нитки, иголка, ножницы, булавки, утюг, швейная машина.

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отогнуть припуски на обработку верхнего и нижнего края кармана на 1 см на изнаночную сторону Заутюжить. Заметать. |  |
| 2 | Перегнуть припуск на обработку верхнего края кармана по намеченной линии на лицевую сторону Сметать и Обтачать на величину припуска по боковым срезам кармана. |  |
| 3 | Вывернуть обработанный припуск верхнего среза кармана на лицевую сторону. Выправить уголки кармана. Заметать боковые срезы кармана по намеченным линиям, подогнув уголки. Заметать и застрочить подогнутый срез кармана на расстоянии 0,2 см от края. |  |
| 4 | Удалить нитки сметочной строчки с верхнего подогнутого края кармана. Приутюжить карман с изнаночной стороны. | Изнаночная сторона Лицевая сторона |

Технологическая карта № 4

Обработка нижнего и боковых срезов фартука

швом вподгибку с закрытым срезом

Инструменты и принадлежности: крой нижней части фартука, нитки, иголка, ножницы, булавки, утюг, швейная машина.

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подвернуть нижний срез фартука на изнаночную сторону на 1 см Приутюжить. |  |
| 2 | Подвернуть нижний срез фартука второй раз по намеченной линии подгибки низа (3 см). Приутюжить. Заметать. |  |
| 3 | Проложить машинную строчку на расстоянии 2 – 3 мм от подогнутого края. Удалить нитки замёточных строчек. |  |
| 4 | Подвернуть боковые срезы фартука на изнаночную сторону на 1 см Приутюжить. |  |
| 5 | Подвернуть боковые срезы фартука второй раз по намеченным линиям на изнаночную сторону на 1,5 см Заметать, аккуратно заправляя припуски швов в уголках. |  |
| 6 | Проложить машинную строчку на расстоянии 2 – 3 мм от подогнутого края. Удалить нитки замёточных строчек. Приутюжить. |  |

Технологическая карта № 5

Соединение карманов с нижней частью фартука

Инструменты и принадлежности: крой карманов и нижней части фартука, нитки, иголка, ножницы, булавки, утюг, швейная машина.

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложить нижнюю часть фартука пополам вдоль долевой нити. Сколоть булавками. |  |
| 2 | Перенести место расположения кармана на другую сторону детали нижней части фартука с помощью копировальных стежков. Удалить булавки. |  |
| 3 | Удалить булавки. Раздвинуть детали так, чтобы нитки стежков натянулись и разрезать нитки посередине между двумя срезами деталей. |  |
| 4 | Наложить обработанный карман на нижнюю часть фартука по проложенным копировальным строчкам. Приколоть карман булавками. Наметать карман. |  |
| 5 | Удалить булавки. Настрочить карман на нижнюю часть фартука на расстоянии 0,2 см от края, выполняя машинные закрепки в начале и конце строчки. Выполнить пункты 4-5 для второго кармана. |  |

Технологическая карта № 6

Соединение нагрудника с нижней частью фартука

Инструменты и принадлежности: крой пояса, нижняя часть фартука, нагрудник, нитки, иголка, ножницы, булавки, мелок, утюг, швейная машина.

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отметить середину пояса, нагрудника и нижней части фартука мелком. Положить перед собой нижнюю часть фартука изнаночной стороной к себе. Наложить нагрудник на нижнюю часть фартука лицевой стороной к себе. Наложить крой пояса на нагрудник изнаночной стороной к себе. |  |
| 2 | Совместить верхний срез нижней части фартука с нижним необработанным срезом нагрудника и одной стороной пояса. Сколоть. Сметать все детали фартука на расстоянии 1 см от верхнего края. Стачать. |  |
| 3 | Перегнуть пояс так, чтобы совместились его стороны. Заметать и обтачать концы пояса до боковых срезов фартука. Срезать припуски шва в уголках, оставить 0,3 см. |  |
| 4 | Вывернуть концы пояса на лицевую сторону. Подогнуть второй срез пояса на лицевую сторону нижней части фартука на 1 см, Заметать, закрывая шов притачивания на 0,2 см. |  |
| 5 | Проложить машинную строчку с лицевой стороны фартука на расстоянии 0,2 см от подогнутого края пояса. Выметать концы пояса. Приутюжить пояс. |  |

Технологическая карта № 3

на обработку накладного кармана

Инструменты и принадлежности: крой карманов, нитки, иголка, ножницы, булавки, утюг, швейная машина.

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отогнуть припуски на обработку верхнего и нижнего края кармана на 1 см на изнаночную сторону Заутюжить. Заметать. |  |
| 2 | Перегнуть припуск на обработку верхнего края кармана по намеченной линии на лицевую сторону Сметать и Обтачать на величину припуска по боковым срезам кармана. |  |
| 3 | Вывернуть обработанный припуск верхнего среза кармана на лицевую сторону. Выправить уголки кармана. Заметать боковые срезы кармана по намеченным линиям, подогнув уголки. Заметать и застрочить подогнутый срез кармана на расстоянии 0,2 см от края. |  |
| 4 | Удалить нитки сметочной строчки с верхнего подогнутого края кармана. Приутюжить карман с изнаночной стороны. | Изнаночная сторона Лицевая сторона |